# ШКАФ АВТОМАТИКИ ВЕНТИЛЯЦИИ MASTERBOX W-Mini

- Серийный шкаф автоматики для вентиляции

- Конфигурация оборудования из меню

- Нагрев водяным калорифером

- Встроенный контроллер вентиляции

- Встроенный регулятор скорости вентилятора

- Минимальные габариты (185х213х104 мм)

- Класс защиты IP 65

## Применение шкафа автоматики

Для управления системой приточной и/или приточно-вытяжной вентиляции с водяным нагревателем, со встроенным симисторным регулятором скорости вентилятора.

## Функции управления

- Приводом заслонки наружного воздуха (с возвратной пружиной);

- Приточным (и вытяжным) вентиляторами суммарной мощностью до 6 А (1х220В);

- Приводами клапанов горячей воды (+24В по сигналу 0-10В или трехпозиционное с питанием ~220В/+24В);

- Регулирование температуры приточного воздуха и температуры обратной воды;

## Функции включения и контроля

- Защита питающих цепей автоматическими выключателями;

- Световая индикация подачи питающего напряжения и включения системы;

- Контроль загрязнения воздушного фильтра;

- Контроль работы вентилятора по датчику перепада давления с программируемой задержкой срабатывания, или по термоконтактам;

- Три уровня активной защиты от замораживания по датчикам температуры;

- Защита от замораживания по капиллярному термостату;

- Световая индикация работы и аварии насоса;

- Контроль сигнала внешней пожарной сигнализации;

- Контроль обрыва датчиков температуры;

- Световая индикация аварийных режимов с прерывистым звуковым сигналом и текстовым сообщением на дисплее;

- Выход на внешнюю сигнализацию об аварии.

## Монтаж и подключение шкафа автоматики

Монтаж и подключение шкафа автоматики не требуют специальной подготовки. Схема подключения оборудования расположена на обратной стороне крышки клеммного отсека. На схеме показана максимальная комплектация, неиспользуемое оборудование можно не подключать. Выбор состава оборудования осуществляется из сервисного меню контроллера.

# ШКАФ АВТОМАТИКИ ВЕНТИЛЯЦИИ MASTERBOX E-Mini

- Серийный шкаф автоматики для вентиляции

- Конфигурация оборудования из меню

- Нагрев электрическим калорифером

- Встроенный контроллер вентиляции

- Встроенный регулятор скорости вентилятора

- Минимальные габариты (185х213х104 мм)

- Класс защиты IP 54

## Применение шкафа автоматики

Для управления системой приточной и/или приточно-вытяжной вентиляции с электрическим нагревателем, со встроенным симисторным регулятором скорости вентилятора.

## Функции управления

- Приводом заслонки наружного воздуха (с возвратной пружиной);

- Приточным (и вытяжным) вентиляторами суммарной мощностью до 6 А (1х220В);

- Электрическим нагревателем (до 3,6 кВт 1х220В или до 6,0 кВт 2х380В);

- Регулирование температуры приточного воздуха и температуры обратной воды;

## Функции включения и контроля

- Защита питающих цепей автоматическими выключателями;

- Световая индикация подачи питающего напряжения и включения системы;

- Контроль загрязнения воздушного фильтра;

- Контроль работы вентилятора по датчику перепада давления с программируемой задержкой срабатывания, или по термоконтактам;

- Три уровня активной защиты от замораживания по датчикам температуры;

- Защита от замораживания по капиллярному термостату;

- Световая индикация работы и аварии насоса;

- Контроль сигнала внешней пожарной сигнализации;

- Контроль обрыва датчиков температуры;

- Световая индикация аварийных режимов с прерывистым звуковым сигналом и текстовым сообщением на дисплее;

- Выход на внешнюю сигнализацию об аварии.

## Монтаж и подключение шкафа автоматики

Монтаж и подключение шкафа автоматики не требуют специальной подготовки. Схема подключения оборудования расположена на обратной стороне крышки клеммного отсека. На схеме показана максимальная комплектация, неиспользуемое оборудование можно не подключать. Выбор состава оборудования осуществляется из сервисного меню контроллера.