Модули автоматики вентиляции MASTERBOX RR

Серийные модули автоматики вентиляции MASTERBOX RR - это готовые решения для монтажных организаций, совместимые с большинством современных вентиляционных систем. Модули просты в подключении, имеют гибкую конфигурацию и работают с вентиляционными установками любых производителей с нагревом водой и электричеством и с возможностью охлаждения водой или фреоном.

Преимущества шкафов автоматики вентиляции MASTERBOX RR:

Технические

- Уникальная совместимость. Автоматика работает с оборудованием любого производителя.

- Впечатляющая функциональность. Множество возможностей в одном корпусе.

- Стабильность и надёжность работы. Защита от помех и перепадов напряжения в сети.

- Автоматическая настройка. Щит вентиляции не требует программирования.

- Поддержка диспетчеризации. Modbus и SCADA.

Коммерческие

- Серийное производство. Всегда в наличии.

- Простой и быстрый ввод в эксплуатацию. Сокращает сроки сдачи объектов.

- Уменьшение товарных запасов. Блок управления вентиляции совместим с 80% приточных установок.

- Современный дизайн. Модуль имеет малые габариты и элегантный внешний вид.

- Бесплатная доставка по России.

- Конкурентная цена. Минимальная цена щита управления сопоставима со стоимостью одного лишь контроллера импортного производства.

В настоящее время выпускаются две линейки модулей MASTERBOX:

MASTERBOX RR

Полнофункциональные модули автоматики для приточной и/или приточно-вытяжной системы, с поддержкой рекуперации, рециркуляции и диспетчеризации. Шкаф имеет выход на внешний регулятор скорости. В комплектацию входит пульт управления вентиляцией (ДУ).

MASTERBOX Mini

Ультра-компактные шкафы автоматики для небольших систем приточной и/или приточно-вытяжной вентиляции, со встроенным регулятором скорости вентилятора.

# Шкаф автоматики вентиляции MASTERBOX WRR2

- Интеллектуальный алгоритм

- Нагрев водяным калорифером

- Охлаждение водой или фреоном (ККБ)

- Энергосбережение. Все виды рекуператоров

- Рециркуляция с выбором режима энергосбережения

- Программируемая защита двигателей вентиляторов

- Пульт ДУ, Modbus, SCADA

- Мобильное управление по Bluetooth или Wi-Fi

- Габариты 335х280x165 мм

- Класс защиты IP 65

Внимание!

При заказе шкафа желательно указывать количество фаз (1х220В или 3х380В) и рабочий ток вентилятора. Если вентиляторов несколько (приточный и один или несколько вытяжных), то ток и количество фаз указывать для каждого из них.

MASTERBOX WRR2 — ШКАФ АВТОМАТИКИ ВЕНТИЛЯЦИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

MASTERBOX WRR2 — это новый продукт в линейке шкафов автоматики вентиляции MASTERBOX, пришедший на смену шкафу автоматики MASTERBOX W RR, производство которого прекращено.

MASTERBOX WRR2 включает в себя весь привычный функционал предшественника, а также дополнительные улучшения, еще больше облегчающие работу с автоматикой и повышающие эффективность оборудования.

MASTERBOX WRR2 стал:

Больше

- Увеличен общий габарит шкафа автоматики для облегчения внутреннего теплового режима изделия.

- Добавлена кнопка «ПУСК НАСОСА« на лицевую панель для ручного запуска циркуляционного насоса при наличии реле протока.

- Вынесен разъем программирования на лицевую панель изделия для удобства обновления версии программного обеспечения.

Функциональнее

- Программируемые клеммы 3-позиционного управления приводом холодной воды (или управлением ККБ) выполнены в виде 2 раздельных беспотенциальных «сухих» контактов. Добавлен сигнал «Включение охлаждения» — беспотенциальный «сухой» контакт включения инверторного ККБ с режимом управления по сигналу 0-10В.

- Программируемый выход «ПРОГРЕВ ЗАСЛОНКИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА» (клемма 7) выполнен в виде беспотенциального «сухого» контакта. Для него добавлена функция сигнала «РАБОТА».

- Внедрено автоматическое изменение алгоритма управления прогревом и уставок защиты от замораживания в зависимости от состояния кнопки «Зима/Лето» на панели управления.

- Добавлен отдельный вход датчика работы насоса: для подключения реле протока при ручном запуске насоса кнопкой «ПУСК НАСОСА« или для подключения датчика давления воды для автоматического пуска насоса.

Удобнее

- Увеличен клеммный отсек шкафа автоматики для большего удобства монтажа кабелей.

- Увеличена скорость обмена информацией между модулем автоматики и дополнительными устройствами по интерфейсу RS-485.

- Добавлена возможность одновременного подключения нескольких проводных пультов ДУ (дистанционного управления) — до 4 проводных или 3 проводных и 1 пульт Bluetooth или Wi-Fi (для беспроводного управления системой вентиляции при помощи любого мобильного устройства — смартфон, планшет).

## Комплектность при поставке

Вес: 4 кг (WRR2) / 3,4 кг (WRR2-X)

Упаковка: картон 362*367*198 мм

В комплекте:

- Инструкция по подключению

- Инструкция по настройке

- Схема электрическая

- Схема подключения пульта ДУ

- Гермовводы (7 шт.)

- Крепеж

## Применение шкафа автоматики

Для управления системой приточной и/или приточно-вытяжной вентиляции с водяным нагревателем и водяным или фреоновым охладителем (до 2 контуров ККБ), рекуперацией и рециркуляцией, с возможностью управления наружными регуляторами скорости вентиляторов.

## Функции управления

- Заслонкой наружного воздуха с возвратной пружиной — с двухпозиционным приводом ~220В или +24В, в том числе с предварительным подогревом до 1,1 кВт (1х220В);

- Приточным (и вытяжным) вентиляторами общей мощностью до 7,5 кВт (3х380В) или до 3,5 кВт (1х220В);

- Водяным калорифером с 3-позиционным приводом клапана ~220В (+24В), или с приводом +24В по сигналу 0-10В;

- Водяным охладителем с 3-позиционным приводом клапана ~220В (+24В), или с приводом +24В по сигналу 0-10В;

- Компрессорно-конденсаторным блоком с ЭМ клапаном и датчиками давления фреона, ~220В до 5А, или фреоновым охладителем с собственной автоматикой (до 2 контуров ККБ);

- Пластинчатым, роторным или гликолевым рекуператором;

- Рециркуляцией с возможностью выбора приоритета — энергосбережение или качество воздуха;

- Регулирование температуры приточного воздуха и температуры обратной воды;

- Каскадное регулирование температуры воздуха в помещении, с ограничением min и max температуры приточного воздуха;

- Переключение режимов «Зима/Лето» местно или дистанционно.

## Функции включения и контроля

- Защита питающих цепей автоматическими выключателями;

- Программируемый автомат защиты двигателя — совместимость с однофазным и трехфазным оборудованием, защита по току и от перекоса или выпадения фаз;

- Регулирование скорости вентилятора — плавно или ступенчато, со снижением в случае недостаточного подогрева;

- Световая индикация подачи питающего напряжения и включения системы;

- Контроль загрязнения воздушного фильтра;

- Контроль работы вентилятора по датчику перепада давления с программируемой задержкой срабатывания, или по термоконтактам;

- Три уровня активной защиты от замораживания по датчикам температуры;

- Защита от замораживания по капиллярному термостату;

- Контроль работы насоса рециркуляции с защитой по реле протока, датчику давления или термоконтакту;

- Контроль давления фреона;

- Световая индикация работы и аварии насоса;

- Контроль сигнала внешней пожарной сигнализации;

- Контроль обрыва датчиков температуры;

- Световая индикация аварийных режимов с прерывистым звуковым сигналом и текстовым сообщением на дисплее;

- ДУ включением/выключением или переключением режимов «День/Ночь»;

- Текстовые сообщения об аварийных ситуациях;

- Защита сервисного меню паролем;

- Энергонезависимая память;

- Поддержка Modbus и SCADA;

- Поддержка управления с мобильных устройств по Bluetooth или Wi-Fi;

- Выход на внешнюю сигнализацию об аварии.

## Монтаж и подключение шкафа автоматики

Монтаж и подключение шкафа автоматики не требуют специальной подготовки. На схеме подключения оборудования показана максимальная комплектация, неиспользуемое оборудование можно не подключать. Выбор состава оборудования осуществляется из сервисного меню контроллера.

## Дистанционное управление

### 1. Пульт дистанционного управления

Компактный пульт дистанционного управления подключается к модулям MASTERBOX по четырёхпроводной линии типа «витая пара» (до 200 м). На физическом уровне связь осуществляется по интерфейсу RS 485, полудуплекс.

Пульт имеет двухстрочный ЖК-дисплей с подсветкой и кнопки управления. Интерфейс пользователя полностью повторяет интерфейс модулей MASTERBOX. Пульт оснащён автоматически подзаряжаемым аккумулятором, часами реального времени и недельным таймером с программируемым назначением событий на каждый день.

### 2. Управление вентиляцией с мобильных устройств по Bluetooth

### Компактный Bluetooth-модуль, по габаритам идентичный проводному пульту, подключается к модулям MASTERBOX по четырёхпроводной линии типа «витая пара». Bluetooth-модуль работает с устройствами на ОС Android (смартфоны, планшеты). Радиус действия Bluetooth-модуля — 10 метров, при этом удаленность шкафа автоматики ограничивается только длиной «витой пары» (до 200 м). При помощи мобильного приложения можно контролировать температуру, скорость вращения вентилятора, режим рециркуляции, программировать события и вести их архив, а при возникновении проблем немедленно связаться с техподдержкой.

### 3. Управление вентиляцией с мобильных устройств по Wi-Fi

### WiFi-модуль подключается к модулям MASTERBOX по четырёхпроводной линии типа «витая пара». WiFi-модуль работает с iPhone и iPad и позволяет контролировать любое число точек автоматики в зоне покрытия сети. При помощи мобильного приложения можно контролировать температуру, скорость вращения вентилятора, режим рециркуляции, программировать события и вести архив аварий, а при возникновении проблем немедленно связаться с техподдержкой.

### 4. Управление по Modbus и через SCADA-систему

Начиная с версии 7.1, программное ядро модуля поддерживает управление автоматикой по протоколу Modbus RTU, а также подключение модуля к SCADA-системе. Для ускорения и облегчения интеграции со SCADA разработан готовый файл конфигурации для OPC-сервера (скачивается с сайта www.electrotest.ru).

## МОДИФИКАЦИИ ШКАФА АВТОМАТИКИ MASTERBOX WRR2

Модификация X

Модульные шкафы автоматики MASTERBOX RR, имеющие суффикс "Х", являются упрощенным вариантом выпускаемых моделей. Особенностью является отсутствие в них мотор-автомата и контактора для подключения электродвигателя вентилятора. Для управления вентиляторами предусмотрены два выхода типа «сухой контакт», позволяющие синхронно управлять двумя частотными преобразователями или, например, внешними пускателями (в том числе и модулями расширения MR) при подключении мощных вентиляторов.

Модификация 1C

Модульные шкафы автоматики MASTERBOX RR, имеющие суффикс "1C", предназначены для управления системами вентиляции с питанием по 1 категории. Они отличаются наличием дополнительной клеммы подключения резервной фазы для исключения возможности размораживания калорифера в случае отсутствия питания от основной сети. Опция резервного питания добавляется по запросу в шкафы автоматики WRR2 и WRR2-X.

# Шкаф автоматики вентиляции MASTERBOX E RR

- Интеллектуальный алгоритм

- Нагрев электрическим калорифером

- Охлаждение водой или фреоном (ККБ)

- Энергосбережение. Все виды рекуператоров

- Рециркуляция с выбором режима энергосбережения

- Программируемая защита двигателей вентиляторов

- Пульт ДУ, Modbus, SCADA

- Мобильное управление по Bluetooth или Wi-Fi

- Габариты 305х307x142,5 мм

- Класс защиты IP 54

Внимание!

При заказе шкафа желательно указывать количество фаз (1х220В или 3х380В) и рабочий ток вентилятора. Если вентиляторов несколько (приточный и один или несколько вытяжных), то ток и количество фаз указывать для каждого из них.

Комплектность при поставке

Вес: 7 кг (ERR) / 6,5 кг (ERR-X)
Упаковка: картон 362*367*198 мм

В комплекте:

- Инструкция по подключению

- Инструкция по настройке

- Схема электрическая

- Схема подключения пульта ДУ

- Гермовводы (7 шт.)

- Крепеж

## Применение шкафа автоматики

Для управления системой приточной и/или приточно-вытяжной вентиляции с электрическим нагревателем и водяным или фреоновым охладителем (до 2 контуров ККБ), рекуперацией и рециркуляцией, с возможностью управления наружными регуляторами скорости вентиляторов. Может использоваться совместно с водяным калорифером в качестве первого или второго подогрева.

## Маркировка

Цифра в маркировке модуля означает максимальную мощность электрокалорифера:
E-13RR — до 13 кВт (1 ступень, 20 А / 3х380В)
E-17RR — до 17 кВт (1 ступень, 25 А / 3х380В)
E-20RR — до 20 кВт (1 ступень, 30 А / 3х380В)
E-26RR — до 26 кВт (2 ступени по 13 кВт, 20 А / 3х380В)
E-34RR — до 34 кВт (2 ступени по 17 кВт, 25 А / 3х380В)
E-40RR — до 40 кВт (2 ступени по 20 кВт, 30 А / 3х380В)

## Функции управления

- Заслонкой наружного воздуха с возвратной пружиной с двухпозиционным приводом ~220В или +24В, в том числе с предварительным подогревом до 1,1 кВт (1х220В);

- Приточным (и вытяжным) вентиляторами общей мощностью до 7,5 кВт (3х380В) или до 3,5 кВт (1х220В), суммарный ток двигателей до 16 А / 3х380В;

- Электрическим калорифером мощностью до 40 кВт (макс. до 160 кВт с применением модулей расширения и специальных прошивок);

- Водяным охладителем с 3-позиционным приводом клапана ~220В (+24В), или с приводом +24В по сигналу 0-10В;

- Компрессорно-конденсаторным блоком с ЭМ клапаном и датчиками давления фреона, ~220В до 5 А, или фреоновым охладителем с собственной автоматикой (до 2 контуров ККБ);

- Пластинчатым, роторным или гликолевым рекуператором;

- Рециркуляцией с возможностью выбора приоритета — энергосбережение или качество воздуха;

- Регулирование температуры приточного воздуха;

- Каскадное регулирование температуры воздуха в помещении, с ограничением min и max температуры приточного воздуха.

## Функции включения и контроля

- Защита питающих цепей автоматическими выключателями;

- Программируемый автомат защиты двигателя — совместимость с однофазным и трехфазным оборудованием, защита по току и от перекоса или выпадения фаз;

- Регулирование скорости вентилятора — плавно или ступенчато, со снижением в случае недостаточного подогрева;

- Задание индивидуального значения мощности для каждой ступени электрокалорифера;

- Световая индикация подачи питающего напряжения и включения системы;

- Контроль загрязнения воздушного фильтра;

- Контроль работы вентилятора по датчику перепада давления с программируемой задержкой срабатывания, или по термоконтактам;

- Три уровня активной защиты от замораживания по датчикам температуры;

- Защита от замораживания по капиллярному термостату;

- Контроль работы насоса рециркуляции с защитой по реле протока, датчику давления или термоконтакту;

- Контроль давления фреона;

- Световая индикация работы и аварии насоса;

- Контроль сигнала внешней пожарной сигнализации;

- Контроль обрыва датчиков температуры;

- Световая индикация аварийных режимов с прерывистым звуковым сигналом и текстовым сообщением на дисплее;

- ДУ включением/выключением или переключением режимов «День/Ночь»;

- Текстовые сообщения об аварийных ситуациях;

- Защита сервисного меню паролем;

- Энергонезависимая память;

- Поддержка Modbus и SCADA;

- Поддержка управления с мобильных устройств по Bluetooth или Wi-Fi;

- Выход на внешнюю сигнализацию об аварии.

## Монтаж и подключение шкафа автоматики

Монтаж и подключение шкафа автоматики не требуют специальной подготовки. На схеме подключения оборудования показана максимальная комплектация, неиспользуемое оборудование можно не подключать. Выбор состава оборудования осуществляется из сервисного меню контроллера.

Специальные прошивки

Для управления вентиляционными системами с электрокалорифекром, мощность которого превышает поддерживаемую модулем автоматики по умолчанию, используются специальные версии ПО, оптимизирующие работу автоматики со ступенями нагрева. ПО подбирается под параметры конкретной установки и работает в модулях MASTERBOX E-34RR и MASTERBOX E-34RR-X в сочетании с модулями расширения MODULE MR.

Две версии ПО:
1-1-1-2 — все ступени равные по 17 кВт, суммарная мощность до 85 кВт (3х380В, 50 Гц)
1-1-2-2 — все ступени равные по 17 кВт, суммарная мощность до 102 кВт (3х380В, 50 Гц)

## Дистанционное управление

### 1. Пульт дистанционного управления

Компактный пульт дистанционного управления подключается к модулям MASTERBOX по четырёхпроводной линии типа «витая пара» (до 200 м). На физическом уровне связь осуществляется по интерфейсу RS 485, полудуплекс.

Пульт имеет двухстрочный ЖК-дисплей с подсветкой и кнопки управления. Интерфейс пользователя полностью повторяет интерфейс модулей MASTERBOX. Пульт оснащён автоматически подзаряжаемым аккумулятором, часами реального времени и недельным таймером с программируемым назначением событий на каждый день.

### 2. Управление вентиляцией с мобильных устройств по Bluetooth

### Компактный Bluetooth-модуль, по габаритам идентичный проводному пульту, подключается к модулям MASTERBOX по четырёхпроводной линии типа «витая пара». Bluetooth-модуль работает с устройствами на ОС Android (смартфоны, планшеты). Радиус действия Bluetooth-модуля — 10 метров, при этом удаленность шкафа автоматики ограничивается только длиной «витой пары» (до 200 м). При помощи мобильного приложения можно контролировать температуру, скорость вращения вентилятора, режим рециркуляции, программировать события и вести их архив, а при возникновении проблем немедленно связаться с техподдержкой.

### 3. Управление вентиляцией с мобильных устройств по Wi-Fi

### WiFi-модуль подключается к модулям MASTERBOX по четырёхпроводной линии типа «витая пара». WiFi-модуль работает с iPhone и iPad и позволяет контролировать любое число точек автоматики в зоне покрытия сети. При помощи мобильного приложения можно контролировать температуру, скорость вращения вентилятора, режим рециркуляции, программировать события и вести архив аварий, а при возникновении проблем немедленно связаться с техподдержкой.

### 4. Управление по Modbus и через SCADA-систему

Начиная с версии 7.1, программное ядро модуля поддерживает управление автоматикой по протоколу Modbus RTU, а также подключение модуля к SCADA-системе. Для ускорения и облегчения интеграции со SCADA разработан готовый файл конфигурации для OPC-сервера (скачивается с сайта www.electrotest.ru).

## Модификация MASTERBOX E RR-X

Модульные шкафы автоматики MASTERBOX RR, имеющие суффикс "Х", являются упрощенным вариантом выпускаемых моделей. Особенностью является отсутствие в них мотор-автомата и контактора для подключения электродвигателя вентилятора. Для управления вентиляторами предусмотрены два выхода типа «сухой контакт», позволяющие синхронно управлять двумя частотными преобразователями или, например, внешними пускателями (в том числе и модулями расширения MR) при подключении мощных вентиляторов.